## Slide 1: μvIMS: A Finer-Scalable Architecture Based on Microservices
Juan S. Orduz, Gabriel D. Orozco,
Carlos H. Tobar-Arteaga,
Oscar Mauricio Caicedo Rendon
2019 IEEE 44th LCN Symposium on Emerging Topics in Networking (LCN Symposium)
Impact factor: X
Notes: 作者基於microservices 的概念提出了 一個較好的擴展性的架構 :μvIMS
並且根據這個架構和原架構vIMS 做測試比較 兩邊各實作了 8 台 vm, vIMS 使用Clearwater-over-vm 進行測試 μvIMS 使用了 Clearwater + kubernetes 進行測試 比較其 SCR ,CPU和RAM , 和 latency μvIMS 有較佳的測試結果, 並且能有更佳的擴展性。

## Slide 2: OUTLINE
ABSTRACT
INTRODUCTION
RELATED WORK
MOTIVATION
A μvIMS ARCHITECTURE
EVALUATION
CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

## Slide 3: ABSTRACT
The steps toward all over IP have defined to the IP Multimedia Subsystem (IMS) as the de facto technology for end-to-end multimedia service provisioning in 5G.
However, the unpredictable growth of users in 5G requires to improve IMS scalability to handle dynamic user traffic.
the current vIMS deployments use monolithic designs that do not allow finer-scalability.
we present μvIMS, an architecture that uses microservices to provide finer-scalability and more effective resource usage than regular monolithic design.
Notes: 隨著電信業著或網路的發展 已經朝向all IP 發展, 並且 已將IMS定義為 5G中端到端 提供多媒體服務的一項實際技術。
但是，在5G中 用戶 不可預知的增加 所以 需要提高IMS 擴展性以處理動態用戶流量。
現有的vIMS 使用 單體式 的設計並不能有更好的擴展性 作者提出μvIMS架構 , 這個架構使用microservice 可以比使用單體式設計 提供更好的擴展性和更有效的資源使用

## Slide 4: ABSTRACT
To test our architecture, we evaluate μvIMS prototype regarding CPU usage, RAM usage, Successful Call Rate(SCR) , and latency metrics.
Our test results reveal that μvIMS achieves a higher SCR, using the available resources effectively with a negligible latency increasing.
Notes: 為了測試這個架構，作者對uvIMS 進行了效能的評估 包含 CPU使用率，RAM使用率，
成功呼叫率和延遲標準的評估。
作者的測試結果表明，uvIMS可以有效利用資源，和少量的延遲增加，
達到更高的SCR。
因此，我們可以指出，將整體vIMS架構劃分為微服務
可以提供更好的可擴展性。

## Slide 5: INTRODUCTION
The ETSI (European Telecommunications Standards Institute) has decided to continue using IMS in the 5th Generation (5G) networks for provisioning multimedia services [4].
Since in 5G the user traffic will be dynamic, IMS must be adapted to such dynamism [5].
[5] G. Carella, L. Foschini, A. Pernafini, P. Bellavista, A. Corradi, M. Corici,
F. Schreiner, and T. Magedanz. Quality audit and resource brokering for
network functions virtualization (nfv) orchestration in hybrid clouds. In
Global Communications Conference, pages 1–6. IEEE, 2015.
[4] ETSI. Digital cellular telecommunications system (phase 2+) (gsm);
universal mobile telecommunications system (umts); lte; ip multimedia
subsystem (ims); stage 2. ETSI TS 123 228 V15.2.0, 2018.
Notes: 歐洲電信標準協會（ETSI）已決定繼續在第五代（5G）
網絡中使用IMS來提供多媒體服務[4]。
由於在5G中用戶流量將是動態的，所以IMS 必須適應這種動態性

## Slide 6: INTRODUCTION
Current IMS deployments have scalability issues because their architectural core components usually are deployed over network appliances or monolithically.
These appliances make it difficult to scale the architecture capabilities effectively because Network Functions (NFs) are tied to specific hardware.
Notes: 當前的IMS部署存在可伸縮性問題，因為它們架構核心元件
通常是透過網絡設備或單體式的部屬。
這些設備使網絡功能（NF）與特定的硬體相關聯，
因此很難有效地擴展架構功能。

## Slide 7: INTRODUCTION
Several works use Network Functions Virtualization (NFV) [6], [7] to deal with IMS scalability problem obtaining virtualized IMS (vIMS) and supporting its operation with additional systems [5], [8].
However, the authors use a monolithic architecture avoiding finer-scalability and failing in using available resources efficiently.
[7] C. H. T. Arteaga, F. Rissoi, and O. M. C. Rendon. An adaptive scaling
mechanism for managing performance variations in network functions
virtualization: A case study in an nfv-based epc. In International
Conference on Network and Service Management, pages 1–7, 2017.
[8] A. B. Alvi, T. Masood, and U. Mehboob. Load based automatic scaling
in virtual ip based multimedia subsystem. In Consumer Communications
Networking Conference, pages 665–670. IEEE, 2017.
Notes: 一些論文 使用網絡功能虛擬化（NFV）[6]，[7]處理IMS擴展性的問題，
稱為（vIMS） 並通過其他系統[5]，[8]支持vIMS運作。
但是，那些作者使用單體式架構 以至於沒有擴展性
並且無法有效地使用可用資源。

## Slide 8: INTRODUCTION
To deal with vIMS monolithic architectures, in the last years, the concept of microservices has been used [9], [10].
The microservices are an architectural model that divides a monolithic application into different components, each one of them with specific functionality [11].
Since these components are smaller than the monolithic application, it is easier to add and delete microservices instances [12], allowing to achieve finer-scalability.
[12] F. Moradi, C. Flinta, A. Johnsson, and C. Meirosu. Conmon: An
automated container based network performance monitoring system. In
Symposium on Integrated Network and Service Management, pages 54–
62. IFIP/IEEE, 2017.
Notes: 為了處理vIMS單體式架構，近年來，已經使用了微服務的概念[9]，[10]。
微服務是一種可以將單體式的應用 切分成不同的components
每個component都具有特定的功能[11]。
由於這些components比較小 ，因此更容易增加或刪除 microserivice [12]，
進而達到更好的擴展性。

## Slide 9: INTRODUCTION
In this paper, we introduce μvIMS, a microservice-based vIMS architecture that aims to provide finer-scalability in 5G networks.
We implement a μvIMS prototype using Clearwater and Kubernetes.
Notes: 在本文中，作者介紹了μvIMS，這是一種基於微服務的vIMS架構，
目的在5G網絡中提供更好的擴展性。
作者使用Clearwater和Kubernetes實現了一個μvIMS

## Slide 10: INTRODUCTION
We analyze the performance of μvIMS prototype comparing it with a vIMS.
In such comparison, we evaluate the capability of μvIMS to handle a higher number of users with the same amount of resources, measuring the Successful Call Rate (SCR) for an increasing Calls Per Second (CPS) number that simulates unpredictable traffic.
The evaluation results reveal that μvIMS reached a higher SCR using a similar amount of resources, and with an acceptable latency increasing.
Notes: 它們比較並且分析了 uvIMS和vIMS的效能
在比較中,他們在相同資源下 ,uvIMS處理更多用戶的能力 藉由模擬不可預測的流量,在call per second增加的情況下衡量SCR
評估結果顯示，使用相近的資源並且在可接受的延遲下，
μvIMS達到了更高的SCR，
顯示了提供更好的可伸縮性和有效分配資源的可行性。

## Slide 11: RELATED WORK
In the literature, few works use microservices design pattern in IMS architecture.
In [9], the authors propose an approach to achieve an optimal VNF design using microservices.
With this approach, the authors introduce IMS-as-a-Service that provides IMS registration, authorization, and authentication as a service.
The authors focus on IMS registration, authorization, and authentication processes, and they do not consider complete IMS core functionalities.
Notes: 在文獻中，很少有人在IMS架構中使用微服務設計模式。
在[9]中，作者提出了一種使用微服務來實現最佳VNF設計的方法。
這篇作者提出ims即服務, 提供 IMS registration, authorization, 和 authentication as a service.
這篇作者專注於IMS註冊，授權和身份驗證過程，他們沒有考慮完整的IMS核心功能。

## Slide 12: RELATED WORK
The work [10] describes an architecture for the elastic implementation of vIMS based on microservices for cloud computing.
They compare their implementation with a vIMS without microservices regarding call establishment delay and conclude that their architecture maintains similar results to regular IMS.
However, the authors implemented the Call Session Control Functions (CSCFs) into a single microservice, avoiding finer-scalability.
Thus, it is not possible to allocate resources in the specific functions that handle the traffic.
Notes: 文獻[10]描述了一種在雲端計算上 基於微服務的vIMS 彈性實作的架構。
他們將其實作與沒有micorservices 的vIMS比較打電話建立的delay
並得出結論，其架構保持與一般IMS有相似的結果。
但是，作者將（CSCF）實作到單個微服務中，
從而消除了更佳的擴展性
因此，以上方法不可能在處理流量時 分配資源到特定的functions中

## Slide 13: RELATED WORK
In order to improve resources usage, vIMS architecture needs finer-scalability and specific resource allocation.
Our μvIMS addresses this issue distributing the main IMS functionalities into microservices efficiently.
This distribution allows scaling just the necessary functions in order to provide IP Multimedia services to a higher number of users with the available resources.
Notes: 為了提高資源的利用，vIMS架構需要更好的擴展性和特定資源分配。
μvIMS解決了這個問題，可將主要IMS功能有效地分佈到微服務中。
這種分怖允許只需scale必要的功能 為了要在 有效資源下提供IP多媒體服務給更多users

## Slide 14: MOTIVATION
In 5G networks, IMS provides voice and multimedia IP services with CSCFs [4].
P-CSCF is the first contact point between users and IMS, which validates requests and routes them to their destination.
S-CSCF manages the multimedia session, registers users, and forwards requests to the correct IMS element.
I-CSCF verifies users profile, assigns the user to an S-CSCF, and routes requests to other IMS networks.
Notes: 在5G網絡中，IMS透過CSCF提供語音和多媒體IP服務[4]。
P-CSCF是用戶與IMS之間的第一個聯繫點，它將驗證請求並將其路由到目的地。
S-CSCF管理多媒體會話，註冊用戶，轉發request到正確的IMS 元件。
I-CSCF驗證用戶資料，將user分配給S-CSCF，並可以轉發request到其他IMS網路。

## Slide 15: MOTIVATION
In the previous scenario, the telco-operator has an IMS that cannot handle unpredictable traffic because it does not scale efficiently.
The telco-operator can use microservices to deal with this monolithic architecture, but the current approaches [9], [10] do not implement the IMS functions needed for multimedia session control or do not provide specific resource allocation.
In μvIMS, we divide the CSCFs into seven independent microservices that provide the full multimedia session control.
Notes: 現在，讓我們考慮下一個場景：一家電信運營商的企業擁有IMS，該IMS在一個區域中提供語音服務已經有好幾年了。
在分析了其他電信運營商之後，企業得出結論，他們必須提供5G服務（例如，遠程醫療和物聯網）以保持競爭力。
這些服務的實施成功，但是一段時間後，電信運營商客戶抱怨5G服務不斷失敗。
該企業分析了問題，發現其IMS未能成功處理這些5G服務引入的無法預測的峰值流量。
因此，電信運營商需要提高其IMS能力。
在以前的場景中，電信運營商的IMS無法處理不可預測的流量，因為它無法有效擴展。
電信運營商可以使用微服務來處理這種 單體式架構，但是當前的方法[9]，[10]並未實作
多媒體seesion control 和 特定資源的配置
在μvIMS中，作者將CSCF分為七個獨立的微服務，它們提供了完整的多媒體會話控制。

## Slide 16: A μvIMS ARCHITECTURE
μvIMS is an architecture based on microservices and designed to improve IMS scalability in 5G.
Microservices offer the ability to allocate resources in the functions needed to handle traffic, leading to finer-scalability and reducing unnecessary resource usage.
Notes: μvIMS是基於micorservice的架構，目的在 提高5G中IMS的擴展性。
微服務提供了在處理流量上 分配資源到需要的functions，進而實現了更好的擴展性
並減少不必要資源使用。

## Slide 17: A μvIMS ARCHITECTURE
μvIMS overall view that includes two kinds of components: CSCF Microservice Cluster and Enhancing Elements.
Notes: CSCF微服務集群通過微服務執行CSCF。
增強元素 可維護這些微服務的正常運行，以執行微服務註冊，
微服務管理以及與外部元素（例如5G網絡，用戶實體，應用程序服務器和HSS）的互操作性。

## Slide 18: CSCF Microservice Cluster
This Cluster uses microservices to build up the CSCFs responsible for multimedia session control of users and Application Servers (ASs).
These microservices offer to μvIMS the following characteristics.
  First, the CSCF functional division maintains an adequate size.
  Second, the CSCF functional division maintains data independence because each microservice has its own database.
Notes: 該集群使用微服務來構建CSCF，以負責用戶和應用程序服務器（AS）的多媒體會話控制。
這些微服務為μvIMS提供了以下特徵。
首先，CSCF功能切割成 合適的size
請注意，大型微服務將許多功能組合在一起，返回到單片設計。
小型微服務將彼此依賴的功能分離開來，從而導致額外的管理複雜性[9]，[16]。
第二，CSCF功能部門保持數據獨立性，因為每個微服務都有自己的數據庫，
而集中式數據庫則意味著失去獨立性[10]。

## Slide 19: CSCF Microservice Cluster
Notes: 根據3GPP的標準, 每個microservice 提供完整且獨立的功能

## Slide 20: CSCF Microservice Cluster(P-CSCF)
Forwarding SIP Messages
  is responsible for routing SIP messages generated by outside elements (e.g., traditional phone, softphone, and WebRTC), ensuring that the SIP messages have the correct format.
The Ensure Access Policies
  manages operator policies in architecture access.
  stores operator policies in its database and provides them to Forwarding SIP Messages microservice to ensure routing SIP messages according to operator policies.
Notes: 轉發SIP消息微服務負責路由 由外部元素（例如，傳統電話，軟件電話和WebRTC）生成的SIP消息，
確保SIP消息具有正確的格式，
確保訪問策略微服務管理體系結構訪問中的操作員策略。
該微服務將運營商策略存儲在其數據庫中，並將其提供給Forwarding SIP Messages微服務，
以確保根據運營商策略路由SIP消息。

## Slide 21: CSCF Microservice Cluster(S-CSCF)
User Registry
  is responsible for authorizing the user registry in the architecture, grouping I/S-CSCF registry functions.
  need a database to store user information.
Ensure Multimedia Session Policies
  manages operator policies in multimedia session control.
  stores the operator policies into its database and provides these policies to Multimedia Session Control microservice.
Notes: 用戶註冊表微服務負責授權體系結構中的用戶註冊表，將I / S-CSCF註冊表功能分組。
該微服務需要一個數據庫來存儲用戶信息。
確保多媒體會話策略微服務在多媒體會話控制中管理運營商策略。
將操作員策略存儲到其數據庫中，並將這些策略提供給“多媒體會話控制”微服務。

## Slide 22: CSCF Microservice Cluster(S-CSCF)
Multimedia Session Control
  provides the main functionalities of the S-CSCF that include start, maintenance, and end multimedia sessions.
  we group the multimedia session control of user with user and user with AS into a single microservice because they are heavily dependent on each other..
  For example,a call between two users could include AS interaction for redirecting, voice mail recording or blocking unwanted users.
  this microservice has its own database to handle user information
Notes: 多媒體會話控制微服務提供了和S-CSCF有關的功能 這些功能包括 開始,維持, 結束多媒體seesion 我們將具有用戶的用戶和具有AS的用戶的多媒體會話控制歸為一個微服務，
因為它們彼此之間非常依賴。
例如，兩個用戶之間的呼叫可能包括AS交互，用於重定向，
語音郵件記錄或阻止不需要的用戶。
對於每種類型的多媒體會話，使用兩個微服務意味著要進行通信並
提供會話控制的附加網絡流量和邏輯。
此微服務具有自己的數據庫來處理用戶信息。

## Slide 23: CSCF Microservice Cluster(S-CSCF)
Manage IMS MPS
  providing preferential access treatment to priority users when congestion on the net is blocking the session establishment.
  this microservice validates if a user is authorized for priority service by AS, includes priority level in the user request and forwards it.
Notes: 當網絡擁塞阻止會話建立時，Manage IMS MPS微服務通過為優先級用戶提供優先訪問
處理來處理IMS MPS。
此微服務驗證用戶是否被AS授權進行優先服務，
並將優先級包括在用戶請求中並轉發。

## Slide 24: CSCF Microservice Cluster(S-CSCF)
Manage CDRs
  manages Call Detail Records (CDRs)
  This microservice recollects CDR from other microservices and generates standardized CDRs that stores in its database, and sends to an external billing entity.
Notes: Manage CDR微服務管理呼叫詳細記錄（CDR），
將與CDR相關的P / I / S-CSCF邏輯分組。
該微服務從其他微服務收集CDR，並生成存儲在其數據庫中的標準化CDR，
並發送給外部計費實體。

## Slide 25: Enhancing Elements
Enhancing Elements that provide security, reliability and microservice management
  Service Discovery
  Orchestrator
  Infrastructure Manager
  Circuit Breaker
  API Gateway
  Microservice DataBase Updater (MDBU)
  Load Balancer

## Slide 26: Enhancing Elements
Notes: Register＆Discovery組件存儲並提供微服務地址。
這些地址是URI，它指向將流量轉發到微服務所必需的IP地址。
這個新組件驗證了請求微服務地址的元素是否可信。
Authenticator可以通過多種選項實現。
例如，基本的密碼驗證系統。
管理元素是Orchestrator，Infrastructure Manager和Circuit Breaker。
Orchestrator和Infrastructure Manager適應了NFV-MANO [17]的
三個實體的功能：虛擬化基礎架構管理器（VIM），VNF Manager（VNFM）
和NFV Orchestrator（NFVO）。
斷路器通過處理微服務故障為CSCF微服務群集提供了可靠性。
在斷路器記錄的故障數超過網絡管理員配置的閾值之後，
斷路器確定需要重置故障微服務實例。
然後，斷路器向協調器指示重置了哪些微服務實例。
如果故障仍然存在，斷路器將得出結論，
僅通過重置微服務實例就無法管理故障。
因此，此組件指示API網關停止外部流量，
並通知網絡管理員微服務故障。
API網關是防止未經授權訪問CSCF微服務群集的元素。
負載均衡器是通過在微服務實例之間分配流量來提高
體系結構功能的元素。
負載均衡器使用一種算法來分配流量，例如隨機，循環或貪婪。
分佈式流量來自作為用戶實體的外部元素或來自其他微服務的內部元素。
MDBU是一個新的增強元素，它在微服務數據庫之間共享信息，
並通過HSS（即用於存儲用戶檢索信息的主體存儲庫）將其實現。
HSS無法分為微服務數據庫，因為5G和其他網絡都在使用它。
MDBU通過兩個步驟執行HSS同步：
（i）監視HSS以查找更改，
(ii)更新HSS時實現微服務數據庫。

## Slide 27: Enhancing Elements
Service Discovery
  Register&Discovery
    stores and provides microservice addresses.
    These addresses are URIs that point an IP address necessary for the forwarding of traffic to the microservices.
  Authenticator
    verifies that the element that requests a microservice address is trusty.
    For example, a basic key-password verification system.
Notes: Register＆Discovery組件存儲並提供微服務地址。
這些地址是URI，它指向將流量轉發到微服務所必需的IP地址。
這個新組件驗證了請求微服務地址的元素是否可信。
Authenticator可以通過多種選項實現。
例如，基本的密碼驗證系統。

## Slide 28: Enhancing Elements
The management elements are Orchestrator, Infrastructure Manager, and Circuit Breaker.
Orchestrator and Infrastructure Manager are adapted the functionalities of three entities of NFV-MANO [17]: Virtualized Infrastructure Manager (VIM), VNF Manager (VNFM) and NFV Orchestrator (NFVO).
Notes: 管理元素是Orchestrator，Infrastructure Manager和Circuit Breaker。
Orchestrator和Infrastructure Manager適應了NFV-MANO [17]的
三個實體的功能：虛擬化基礎架構管理器（VIM），VNF Manager（VNFM）
和NFV Orchestrator（NFVO）。

## Slide 29: Enhancing Elements
Orchestrator
  adapts the functionalities of VNFM and NFVO
  manages the microservices life cycle by replicating, migrating, initiating, pausing and removing microservices instances.
  In this sense, the network administrator can easily managing microservices using Orchestrator without manual infrastructure interaction.
Notes: 適應 VNFM, NFVO的功能
Orchestrator適應了VNFM和NFVO的功能。從這個意義上講，
Orchestrator通過複製，遷移，啟動，暫停和刪除微服務實例，
獨立於基礎架構來管理微服務生命週期。
從這個意義上講，網絡管理員可以使用Orchestrator輕鬆管理微服務，
而無需手動進行基礎架構交互。

## Slide 30: Enhancing Elements
Infrastructure Manager
  adapts the VIM functionalities
  it interacts directly with the infrastructure resources (i.e., computing, storage, and networking) of each machine where we deploy the CSCF Microservice Cluster.
  Infrastructure Manager receives management orders from Orchestrator and decides where to allocate a microservices according to the available resources.
  when a machine fails, Infrastructure Manager deploys microservices that ran on it within another available machine.
Notes: Infrastructure Manager 適應VIM的功能
因此，它與我們部署CSCF微服務集群的每台機器
的基礎架構資源（即計算，存儲和網絡）直接交互。
Infrastructure Manager從Orchestrator接收管理命令，
並在CSCF Microservice Cluster中執行它們。
此外，當計算機發生故障時，
基礎架構管理器會在另一台可用計算機上部署
在其上運行的微服務。

## Slide 31: Enhancing Elements
Circuit Breaker
  provides reliability to the CSCF Microservice Cluster by handling the microservices failures.
  After the number of failures recorded by Circuit Breaker exceeds a threshold configured by the network administrator, Circuit Breaker determines that it is necessary to reset the failure microservice instance.
  Then, the Circuit Breaker indicates to the Orchestrator which microservices instances reset.
Notes: 斷路器通過處理微服務故障為CSCF微服務群集提供了可靠性。
在斷路器記錄的故障數超過網絡管理員配置的閾值之後，
斷路器確定需要重置故障微服務實例。
然後，斷路器向協調器指示重置了哪些微服務實例。

## Slide 32: Enhancing Elements
Circuit Breaker
  If the failure persists, the Circuit Breaker concludes that the failure could not be managed just by resetting the microservice instance.
  Therefore, this component indicates to the API Gateway to stop outside traffic and informs the network administrator about the microservice failure
Notes: 如果故障仍然存在，斷路器將得出結論，
僅通過重置微服務實例就無法管理故障。
因此，此組件指示API網關停止外部流量，
並通知網絡管理員微服務故障。

## Slide 33: Enhancing Elements
API Gateway
  prevents unauthorized access to the CSCF Microservice Cluster.
Load Balancer
  improves architecture capabilities by distributing traffic between microservice instances.
  uses an algorithm to distribute traffic, such as randomized, round-robin or greedy.
Notes: API網關是防止未經授權訪問CSCF微服務群集的元素。
負載均衡器是通過在微服務實例之間分配流量來提高
體系結構功能的元素。
負載均衡器使用一種算法來分配流量，例如隨機，循環或貪婪。
分佈式流量來自作為用戶實體的外部元素或來自其他微服務的內部元素。

## Slide 34: Enhancing Elements
MDBU(Microservice DataBase Updater)
  new Enhancing Element that shares information between microservices databases and actualizes them with the HSS.
  MDBU performs HSS synchronization by two steps
    it monitors the HSS looking for changes
    it actualizes the microservices databases when the HSS is updated.
Notes: MDBU是一個新的增強元素，它在微服務數據庫之間共享信息，
並通過HSS（即用於存儲用戶檢索信息的主體存儲庫）將其實現。
HSS無法分為微服務數據庫，因為5G和其他網絡都在使用它。
MDBU通過兩個步驟執行HSS同步：
（i）監視HSS以查找更改，
(ii)更新HSS時實現微服務數據庫。

## Slide 35: EVALUATION
We use Clearwater to implement our CSCF Microservice Cluster modifying its architecture according to our design .
Clearwater [19] is a widely used open-source IMS core designed for cloud environments that follows IMS core standardized interfaces.
Clearwater has two kinds of deployment, one over VMs and other over Docker containers.
we adapt Clearwater-over-Docker components by using or dividing them to obtain μvIMS prototype.
Notes: 我們使用Clearwater來實作CSCF微服務集群，並修改其架構以根據我們的設計’
Clearwater [19]是一個廣泛使用的open-source ,它實作IMS core design供雲端環境 並且遵循ims core 標準interfaces
Clearwater有兩種部署方式，一種是基於VM的部署，
另一種是基於Docker容器的部署。
作者使用clearwater實作在docker上 並藉由使用或切割 componet以符合uvIMS prototype

## Slide 36: EVALUATION
Notes: Kubernetes（K8S）是一個可以幫助我們管理微服務（microservices）的系統，
他可以自動化地部署及管理多台機器上的多個容器（Container）。
更進一步地說，
Kubernetes 想解決的問題是：
「手動部署多個容器到多台機器上並監測管理這些容器的狀態非常麻煩。」
而 Kubernetes 要提供的解法： 提供一個平台以較高層次的抽象化去自動化操作與管理容器們。
我們使用Bono實作Forwarding SIP Messages微服務。
我們使用Ralf來實作Manage CDR微服務。
為了保持 user registry和 multimedia seesion control 之間的獨立性，
我們劃分了Sprout，Homestead和Cassandra組件。
我們使用URSprout，URHomestead和URCassandra 來實作 user registry服務
我們使用MSCSprout，MSCHomestead和MSCCassandra來實作
Mutimedia seesion control 服務
我們使用Etcd實作了MDBU，以共享用戶資訊，
從而形成了Cassandras集群。
Kubernetes是一個廣泛使用的open source orchestrator , 它用來管理CSCF服務
此外，Kubernetes在一台或多台machince上 運作 ,它形成 cluster
Kubernetes集群由一個master 和多個 worker組成，其中maser負責
管理 worker 在 部屬在microservice上的資源
我們使用名為Core-DNS的DNS服務器 運作 register&discovery的功能
我們使用Kube-controller組件實現Orchestrator功能，以確保微服務在工作者上運行。
我們使用Kube-scheduler組件來實作Infrastructure Manager功能，
它 tracks worker上可用的資源並分配給microservice
部屬kubelet在 每個worker上
它通過檢查microservice狀態來確保其健康。
Kube-proxy在每個 worker上提供外部access
並分配microservice workolad

## Slide 37: EVALUATION

## Slide 38: EVALUATION
We implement Forwarding SIP Messages microservice using Bono.
implement Manage CDRs microservice using Ralf.
we implement User Registry microservice with URSprout, URHomestead, and URCassandra.
we implement Multimedia Session Control microservice with MSCSprout, MSCHomestead, and MSCCassandra.
Notes: 我們使用Bono實作Forwarding SIP Messages微服務。
我們使用Ralf來實作Manage CDR微服務。
為了保持 user registry和 multimedia seesion control 之間的獨立性，
我們劃分了Sprout，Homestead和Cassandra組件。
我們使用URSprout，URHomestead和URCassandra 來實作 user registry服務
我們使用MSCSprout，MSCHomestead和MSCCassandra來實作
Mutimedia seesion control 服務

## Slide 39: EVALUATION
we implement MDBU with Etcd to share users information, forming a cluster of Cassandras.
Kubernetes is a widely used open-source containers orchestrator that manages our CSCF Microservice Cluster.
Moreover, Kubernetes works over one or more machines that shape a Kubernetes cluster.
The Kubernetes cluster consists of one master and several workers, where the master is in charge of resource management (CPU and RAM) provided by workers to deploy microservices.
Notes: 我們使用Etcd實作了MDBU，以共享用戶資訊，
從而形成了Cassandras集群。
Kubernetes是一個廣泛使用的open source orchestrator , 它用來管理CSCF服務
此外，Kubernetes在一台或多台machince上 運作 ,它形成 cluster
Kubernetes集群由一個master 和多個 worker組成，其中maser負責
管理 worker 在 部屬在microservice上的資源

## Slide 40: EVALUATION
Service Discovery
  use a DNS server named Core-DNS that performs Register&Discovery functionality.
Orchestrator
  with Kube-controller component, which ensures microservices are running over a worker
Infrastructure Manager
  use Kube-scheduler component, this element tracks available workers resources and allocates microservices in them.
Notes: 我們使用名為Core-DNS的DNS服務器 運作 register&discovery的功能
我們使用Kube-controller組件實現Orchestrator功能，以確保微服務在工作者上運行。
我們使用Kube-scheduler組件來實作Infrastructure Manager功能，
它 tracks worker上可用的資源並分配給microservice

## Slide 41: EVALUATION
Circuit Breaker
  deploying Kubelet over each worker.
  It ensures microservices health by checking their state.
API Gateway and Load Balancer
  Kube-proxy is in each worker providing external access and distributing the microservice workload.
Notes: 部屬kubelet在 每個worker上
它通過檢查microservice狀態來確保其健康。
Kube-proxy在每個 worker上提供外部access
並分配microservice workolad

## Slide 42: EVALUATION
Notes: 相同數量的計算機具有兩個部署使用相同數量的資源：μvIMS
原型和vIMS。
圖5展示了μvIMS部署，包括
該集群由一個Kubernetes主節點和六個Kubernetes主節點組成
Kubernetes工人和第八個VM產生流量。

## Slide 43: EVALUATION
Notes: 圖5展示了μvIMS部署，包括
該集群由一個Kubernetes主節點和六個Kubernetes主節點組成
Kubernetes工人和第八個VM產生流量。

## Slide 44: EVALUATION
Notes: 圖6顯示了包含六個VM的vIMS部署。
這些VM部署了Clearwater-over-VM組件中的每個組件：Ellis，Bono，Sprout，Dime，Homer和Vellum。
這些組件需要DNS才能在它們之間進行通信。
因此，我們使用Bind9 [21]在第七台VM中實現了它。
最終，vIMS具有八個VM來生成流量。
在這兩個部署中，八個VM使用SIPp [22]流量生成器作為測試工具。

## Slide 45: EVALUATION
To compare both deployments, we defined a test scenario using SIPp with three phases: registry of two users, call establishment and call ended between them.
This scenario is repeated for several pairs of users at the same time, depending on the Calls Per Second (CPS) defined to test the deployments.
We increased the CPS from 25 to 200 in steps of 25 CPS. Each test lasted 60 seconds, and we repeated it 32 times to average the results.
Notes: 為了比較這兩種部署，我們定義了一個測試場景 並使用SIPp模擬三階段
兩個用戶的註冊，兩個用戶之間的呼叫建立和呼叫結束。
同時針對多對的users 重複此場景
並根據 CPS 去測試
作者將CPS從25提高到了200，以25 CPS為步長。每次測試持續60秒，
我們將其重複32次 取平均結果。

## Slide 46: EVALUATION
We tested the architecture finer-scalability comparing μvIMS with vIMS. We started from a μvIMS deployment with a single instance .
we scaled the most resource-consuming components (i.e., Bono, URSprout, MSCSprout) to determine the component in which allocate resources to achieve better performance.
We aimed to find a combination that achieved a better SCR without an excessive increase in resource consumption and latency,corroborating the feasibility of vIMS finner-scalability.
Notes: 作者將μvIMS與vIMS進行了比較，測試了該架構的擴展性。
他從μvIMS開始, 最初 只建立單一個instance
然後，他scale 最消耗資源的元件（即Bono，URSprout，MSCSprout），
以確定 scale這些component 並配置資源 以達到更好的performance.
它的目的在 找到一種在 不過度增加資源消耗和延遲的情況下 達到更好的SCR的組合，
從而證實了μvIMS finner可擴展性的可行性。

## Slide 47: EVALUATION
Notes: 首先，沒有擴展元件（組合1），μvIMS的SCR比vIMS略好。
其次，對於另一個Bono實例（組合2），SCR結果優於組合1。
組合2相比，μvIMS達到的SCR數量比vIMS高。
第三，添加另一個URSprout實例（組合3）或另一個
MSCSprout實例（組合4），結果比vIMS還差。
根據這些結果，組合2具有更好的SCR。因此，在接下來的組合中，
我們將其他組件實例添加到組合2中。
第四，對於三個Bono實例（組合5），結果比組合2差，但比vIMS更好。
第五，具有兩個Bono和兩個URSprout實例（組合6），
結果優於vIMS，並且與組合2相似。
最後，對於兩個Bono和兩個MSCSprout實例（組合7），
結果比組合2和6差，並且在更高的CPS中，它們與vIMS相似。
我們得出結論，組合2和6具有比vIMS和其他_vIMS組合更高的SCR。
這證實了μvIMS使用有效資源成功參加更多呼叫的可行性（即，具有相同資源的相同數量的計算機）。

## Slide 48: EVALUATION
Notes: 首先，沒有擴展組件（組合1），μvIMS的SCR比vIMS略好。
其次，對於另一個Bono實例（組合2），SCR結果優於組合1。
組合2相比，μvIMS達到的SCR數量比vIMS高。
第三，添加另一個URSprout實例（組合3）或另一個
MSCSprout實例（組合4），結果比vIMS還差。
根據這些結果，組合2具有更好的SCR。因此，在接下來的組合中，
我們將其他組件實例添加到組合2中。
第四，對於三個Bono實例（組合5），結果比組合2差，但比vIMS更好。
第五，具有兩個Bono和兩個URSprout實例（組合6），
結果優於vIMS，並且與組合2相似。
最後，對於兩個Bono和兩個MSCSprout實例（組合7），
結果比組合2和6差，並且在更高的CPS中，它們與vIMS相似。
我們得出結論，組合2和6具有比vIMS和其他_vIMS組合更高的SCR。
這證實了μvIMS使用相同資源 達到更高的SCR的能力
重要的是要強調架構組合在達到最大SCR之前顯示出穩定的行為。
組合達到最大值後，曲線已飽和，因為超出了該組合的uvIMS負荷量。

## Slide 49: EVALUATION
Notes: 在少量CPS下 vIMS CPU使用率較低於μvIMS。
但是，在大量的CPS下，
vIMS的CPU使用率增加到與μvIMS相似的level。
此外，SCR和CPU的結果表明，即使SCR並沒有改善，
CPS的數量越高也意味著更多的CPU使用率。
這是因為部署嘗試處理更多請求，但無法使用可用資源來處理它。
因此，請求達到超時
關於SCR和CPU使用率的結果，組合2和6實現了更高的SCR，
而沒有過多的CPU使用率。

## Slide 50: EVALUATION
Notes: 這些結果表明，添加新的元件 實例 表示RAM也會增加
例如，具有一個附加實例的組合2、3和4使用的內存比組合1更多
這是因為每個組合都需要額外的RAM才能實現整體性能。
另一個重要的是，在同一組合中，隨著CPS數量的增加，
RAM的使用不會顯著增加，這表示RAM對於同時處理更多用戶並不重要。
vIMS 比 μvIMS 所需要的RAM更少 , 這是因為 vIMS沒有 enhancement element
資源使用的總體結果表示，enhancement elemeny 需要大量的RAM，而需要的CPU卻很少。

## Slide 51: EVALUATION
Notes: 圖10,進行延遲評估的結果，該函數將針對vIMS和每種μvIMS組合
從25 CPS到200 CPS獲得的延遲分組。
組合5、6和7顯著降低了延遲，並且超過了100 ms延遲閾值。
組合1、2、3、4和vIMS的延遲差異可以忽略不計，並且保持在延遲閾值以下。
因此，關於整體結果，我們得出結論，組合2可以提供可用資源的SCR顯著改善，
而不會影響作為組合6的延遲
因此，我們得出的結論是，在不超過延遲的情況下，
μvIMS比vIMS達到了更高的SCR。

## Slide 52: CONCLUSIONS AND FUTURE WORK
In this paper, we present μvIMS, an architecture aimed to provide IMS finer-scalability in 5G networks that suffer dynamic traffic variations.
In order to handle this dynamism, μvIMS decomposes the CSCF into microservices and uses Enhancing Elements, improving the available resource usage and achieving finer-scalability.
We corroborated that using microservices μvIMS provides finer-scalability because the resources are allocated in the specific IMS function necessary to handle the traffic.
Notes: 在本文中，我們提出了μvIMS，該架構目的在 5G的動態traffic變化下提供 更好的IMS更好擴展性
為了處理這種動態性，μvIMS將CSCF分解為microservice，並使用enhancing element，
增進資源利用率並且達到更好的scalability
這種比較表明，與vIMS相比，我們的μvIMS達到了更高的SCR，
具有相似的資源使用情況，並且沒有增加過多的延遲。
我們證實使用microservice 的μvIMS可提供更好的擴展性，因為資源是 分配在要處理特定IMS function上

## Slide 53: REFERENCE
[1] Kang Wang, Guiqing Gao, Yuanli Qin, and Xiangyong He. Building of communication system for nuclear accident emergency disposal based on ip multimedia subsystem. In AIP Conference Proceedings. AIP, 2018.
[2] INTEL. vims for communications service providers. Intel Builders,2016.
[3] V. G. Ozianyi and N. Ventura. Design and implementation of scalable ims charging systems. In Conference on Local Computer Networks.IEEE, 2009.
[4] ETSI. Digital cellular telecommunications system (phase 2+) (gsm); universal mobile telecommunications system (umts); lte; ip multimedia subsystem (ims); stage 2. ETSI TS 123 228 V15.2.0, 2018.
[5] G. Carella, L. Foschini, A. Pernafini, P. Bellavista, A. Corradi, M. Corici,F. Schreiner, and T. Magedanz. Quality audit and resource brokering for network functions virtualization (nfv) orchestration in hybrid clouds. In Global Communications Conference, pages 1–6. IEEE, 2015.
[6] J. Lai and Q. Fu. Man-in-the-middle anycast (mima): Cdn userserver assignment becomes flexible. In Conference on Local Computer Networks. IEEE, 2016.
[7] C. H. T. Arteaga, F. Rissoi, and O. M. C. Rendon. An adaptive scaling mechanism for managing performance variations in network functions virtualization: A case study in an nfv-based epc. In International Conference on Network and Service Management, pages 1–7, 2017.
[8] A. B. Alvi, T. Masood, and U. Mehboob. Load based automatic scaling in virtual ip based multimedia subsystem. In Consumer Communications Networking Conference, pages 665–670. IEEE, 2017.
[9] A. Boubendir, E. Bertin, and N. Simoni. A vnf-as-a-service design through micro-services disassembling the ims. In Conference on Innovations in Clouds, Internet and Networks, pages 203–210. IEEE,2017.
[10] Pascal Potvin, Mahdy Nabaee, Fabrice Labeau, Kim Khoa Nguyen, and Mohamed Cheriet. Micro service cloud computing pattern for next generation networks. Computing Research Repository, 2015.

## Slide 54: REFERENCE
[11] D. Gallipeau and S. Kudrle. Microservices: Building blocks to new workflows and virtualization. SMPTE Motion Imaging Journal,127(4):21–31, May 2018.
[12] F. Moradi, C. Flinta, A. Johnsson, and C. Meirosu. Conmon: An automated container based network performance monitoring system. In Symposium on Integrated Network and Service Management, pages 54–62. IFIP/IEEE, 2017.
[13] X. Larrucea, I. Santamaria, R. Colomo-Palacios, and C. Ebert. Microservices.IEEE Software, 35(3):96–100, May 2018.
[14] H. Knoche and W. Hasselbring. Using microservices for legacy software modernization. IEEE Software, 35(3):44–49, 2018.
[15] Fabrizio Montesi and Janine Weber. Circuit breakers, discovery, and API gateways in microservices. CoRR, 2016.
[16] S. Klock, J. M. E. M. V. D. Werf, J. P. Guelen, and S. Jansen. Workloadbased clustering of coherent feature sets in microservice architectures.In International Conference on Software Architecture. IEEE, 2017.
[17] ETSI. Network functions virtualisation (nfv);management and orchestration.ETSI GS NFV-MAN 001 V1.1.1, 2014.
[18] D. Taibi and V. Lenarduzzi. On the definition of microservice bad smells. IEEE Software, 35(3):56–62, 2018.
[19] Clearwater. http://www.projectclearwater.org/.
[20] Kubernetes. https://kubernetes.io/.
[21] Bind9. https://www.isc.org/downloads/bind/.
[22] Sipp. http://sipp.sourceforge.net/.
[23] M. Taqi Raza, S. Lu, M. Gerla, and X. Li. Refactoring network functions modules to reduce latencies and improve fault tolerance in nfv. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, pages 2275–2287, 2018.